## Slide 1
STM32 Emulator — материалы проекта
Полный текст Markdown + рисунки (SVG→PNG и сгенерированные схемы)

## Slide 2
Рисунки в презентации
Архитектура — docs/architecture.svg (после раздела про архитектурные требования в ТЗ).
Модули src/ — блок-схема (после «Структура проекта» в IMPLEMENTATION).
Карта памяти — PNG-таблица (после одноимённого раздела).
Цикл симуляции — после раздела «Цикл симуляции / порядок вызовов».
UART — uart_diagram.svg (после § 4.5 UART в README).
Онлайн-лаборатория — схема по gateway.md (после раздела об архитектуре с GDB).
Скрипт: presentation/build_full_md_deck.py

## Slide 3
Документ: README.md — ТЗ курса
Файл: README.md
Далее — разделы по заголовкам # …

## Slide 4
Преамбула
Ниже приведено примерное техническое задание (ТЗ) для группового проекта из 6 человек по разработке
симулятора микроконтроллера STM32F103C8T6.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку симулятора микроконтроллера STM32F103C8T6
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 6
1.1 Наименование проекта
Симулятор микроконтроллера STM32F103C8T6 (аналог платы Blue Pill).
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 7
1.2 Основание для разработки
Курсовой проект по дисциплине «Программирование встроенных систем».
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 8
1.3 Цель проекта
Разработка программного симулятора микроконтроллера STM32F103C8T6 с поддержкой исполнения инструкций
ядра ARM Cortex-M3 и моделированием базовых периферийных устройств.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 9
1.4 Команда проекта
Группа из 6 человек.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 10
2.1 Назначение системы
Симулятор предназначен для:
изучения архитектуры ARM Cortex-M3;
тестирования программ без физического микроконтроллера;
отладки работы с таймерами, прерываниями и UART;
выполнения лабораторных работ по встроенным системам.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 11
2.2 Основные цели
Реализовать интерпретатор инструкций ARM Cortex-M3 (Thumb-2).
Смоделировать ключевые периферийные устройства.
Обеспечить механизм загрузки и выполнения прошивки.
Реализовать систему тестирования корректности работы.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 12
3. Объект разработки
Программный симулятор микроконтроллера STM32F103C8T6, включающий:
Ядро процессора ARM Cortex-M3
Подсистему памяти
Контроллер прерываний (NVIC)
Таймер
UART
Средства логирования и тестирования
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 13
4.1 Ядро процессора
Система должна:
Поддерживать 32-битную архитектуру ARM Cortex-M3 (Thumb-2).
Реализовывать:
Регистры R0–R15 (включая PC, LR, SP)
Регистры состояния (xPSR)
Поддерживать:
Арифметические инструкции
Логические инструкции
Инструкции ветвления
Инструкции работы со стеком
Инструкции загрузки/сохранения (LDR/STR)
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 14
4.1 Ядро процессора (продолж.)
Обеспечивать пошаговое выполнение.
Поддерживать режим выполнения по тактам (cycle-based simulation).
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 15
4.2 Подсистема памяти
Должна быть реализована модель памяти:
Flash
SRAM
Память, отображённая на регистры периферии (memory-mapped I/O)
Требования:
Проверка выхода за границы памяти.
Корректная обработка выравнивания.
Возможность загрузки ELF или бинарного файла.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 16
4.3 Контроллер прерываний (NVIC)
Поддержка таблицы векторов прерываний.
Поддержка приоритетов.
Поддержка маскирования.
Обработка внешних и внутренних прерываний.
Корректная эмуляция перехода в обработчик прерывания.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 17
4.4 Таймер
Реализация базового таймера:
Предделитель
Счётчик
Автоперезагрузка
Генерация прерываний по переполнению.
Возможность настройки через регистры.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 18
4.5 UART
Реализация регистров USART.
Передача и приём данных.
Генерация прерываний при:
Приёме байта
Завершении передачи
Подключение к консоли (stdin/stdout).
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 19
UART — диаграмма
Источник: README.md — ТЗ курса · uart_diagram.svg

## Slide 20
4.6 Система логирования
Лог инструкций.
Лог доступа к памяти.
Лог прерываний.
Возможность включения/выключения уровней логирования.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 21
5. Нефункциональные требования
Язык реализации: C / C++ / Go (по выбору команды).
Система контроля версий: Git.
Документирование кода.
Покрытие ключевых компонентов модульными тестами.
Кроссплатформенность (Linux/Windows).
Время непрерывной работы без ошибок — не менее 1 часа.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 22
6. Архитектурные требования
Рекомендуемая архитектура:
Модуль CPU
Модуль Memory
Модуль NVIC
Модуль Timer
Модуль UART
Модуль Loader
Модуль Debug/Logger
Взаимодействие через чётко определённые интерфейсы.
Запрещается:
Жёсткая связность модулей
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 23
6. Архитектурные требования (продолж.)
Прямой доступ к памяти периферии без абстракции
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 24
Архитектура симулятора (SVG)
Источник: README.md — ТЗ курса · docs/architecture.svg

## Slide 25
7.1 Модульные тесты
Проверка корректности выполнения инструкций.
Проверка работы таймера.
Проверка генерации прерываний.
Проверка UART.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 26
7.2 Интеграционные тесты
Запуск тестовой прошивки.
Проверка корректности взаимодействия CPU и периферии.
Проверка работы прерываний.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 27
7.3 Тестовая прошивка
Должна включать:
Мигающий таймер
Передачу строки по UART
Обработчик прерывания
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 28
8. Распределение ролей (6 человек)
Архитектор проекта / CPU-разработчик
Архитектура
Реализация ядра инструкций
Разработчик памяти и загрузчика
Memory subsystem
ELF/бин загрузчик
Разработчик NVIC и механизма прерываний
Разработчик таймера
Разработчик UART и взаимодействия с консолью
Инженер по тестированию и DevOps
CI
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 29
8. Распределение ролей (6 человек) (продолж.)
Unit/integration tests
Система сборки
Подготовка отчёта и документации
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 30
9. Этапы разработки
Проектирование архитектуры.
Реализация ядра CPU.
Реализация памяти.
Реализация NVIC.
Реализация таймера.
Реализация UART.
Интеграция компонентов.
Разработка тестов.
Подготовка отчёта и презентации.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 31
10. Ожидаемые результаты
По завершении проекта должен быть предоставлен:
Репозиторий с исходным кодом.
PDF-отчёт, включающий:
Техническое задание
Описание архитектуры
Описание реализации
Описание системы тестирования
База знаний (Obsidian).
Презентация проекта.
Демонстрация работы симулятора.
Если нужно, могу дополнительно:
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 32
10. Ожидаемые результаты (продолж.)
написать раздел «Описание архитектуры» для отчёта;
сделать диаграмму компонентов;
расписать план работ по неделям семестра;
усложнить ТЗ до уровня почти дипломного проекта.
Источник: README.md — ТЗ курса

## Slide 33
Документ: IMPLEMENTATION.md — реализация
Файл: IMPLEMENTATION.md
Далее — разделы по заголовкам # …

## Slide 34
Overview
Детерминированный однопоточный симулятор микроконтроллера STM32F103C8T6 на чистом C (C11).
Реализован в соответствии со спецификацией `development_plan/description.md`.
Ключевые возможности:
Ядро ARM Cortex-M3 (Thumb / Thumb-2 инструкции)
NVIC с поддержкой 43 линий прерываний и приоритетами
Flash (64 KB) и SRAM (20 KB) с little-endian доступом
Таймер TIM2 с прескалером и генерацией прерываний
UART (USART1) с передачей, приемом и прерываниями
Шина памяти с адресным пространством и маршрутизацией
Отладчик с breakpoints
CLI-интерфейс с расширяемой таблицей команд
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 35
Сборка — код
cd src make
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 36
Сборка
Зависимости: только стандартный C компилятор (gcc/clang), стандарт C11.
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 37
Запуск без бинарника (ручная загрузка через CLI)
./stm32sim
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 38
Запуск с бинарником
./stm32sim firmware.bin
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 39
Запуск с бинарником — код
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 40
Структура проекта — код
src/ ├── main.c # Точка входа ├── Makefile # Система сборки ├── common/ │ └── status.h # Коды ошибок (Status enum) ├── core/ │ ├── core.h # ARM Cortex-M3 ядро (API) │ └── core.c # Декодер и исполнение инструкций ├── nvic/ │ ├── nvic.h # NVIC контроллер прерываний (API) │ └── nvic.c # Приоритеты, pending, acknowledge ├── memory/ │ ├── memory.h # Flash + SRAM (API) │ └── memory.c # Little-endian чтение/запись, загрузка бинарника ├── bus/ │ ├── bus.h # Системная шина (API) │ └── bus.c # Маршрутизация по регионам ├── peripherals/ │ ├── peripheral.h # Интерфейс периферии (vtable) │ ├── timer/
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 41
Структура проекта — код
│ │ ├── timer.h # TIM2 (API) │ │ └── timer.c # Прескалер, auto-reload, IRQ │ └── uart/ │ ├── uart.h # USART1 (API) │ └── uart.c # TX/RX, прерывания, callback ├── debugger/ │ ├── debugger.h # Breakpoints (API) │ └── debugger.c # Добавление/удаление/проверка ├── simulator/ │ ├── simulator.h # Главный оркестратор (API) │ └── simulator.c # Цикл tick-step-check └── ui/ ├── ui.h # CLI интерфейс (API) └── ui.c # Таблица команд, парсинг, ввод/вывод
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 42
Каталог модулей src/ (схема)
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация · Сгенерировано

## Slide 43
Архитектура расширяемости
Система спроектирована так, что добавление нового функционала **не требует изменения существующего
кода** (Open/Closed principle в C).
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 44
1. Добавление новой периферии
Используется **vtable-паттерн** через структуру `Peripheral` (в `peripherals/peripheral.h`):
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 45
1. Добавление новой периферии — код
typedef struct { void* ctx; // Состояние uint32_t (*read)(void* ctx, uint32_t offset, uint8_t size); // Чтение регистра Status (*write)(void* ctx, uint32_t offset, uint32_t val, uint8_t size); // Запись void (*tick)(void* ctx); // Вызов каждый такт void (*reset)(void* ctx); // Сброс } Peripheral;
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 46
1. Добавление новой периферии
**Шаги для добавления новой периферии (например, SPI):**
Создать `src/peripherals/spi/spi.h` и `spi.c`
Определить struct `SpiState` с регистрами
Реализовать функции `spi_read()`, `spi_write()`, `spi_tick()`, `spi_reset()`
Реализовать `spi_as_peripheral()` возвращающую заполненный `Peripheral`
В `simulator.c` вызвать `simulator_add_peripheral()` — существующий код не меняется
Добавить `.c` файл в `SRCS` в Makefile
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 47
2. Добавление новой инструкции
Декодер использует **таблицу dispatch** в `core/core.c`:
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 48
2. Добавление новой инструкции — код
typedef struct { uint16_t mask; // Маска для сопоставления uint16_t pattern; // Паттерн после маскирования InstrHandler handler; // Функция-обработчик const char* name; // Мнемоника (для отладки) } InstrEntry; static const InstrEntry instr_table[] = { {0xFFC0, 0x4000, exec_and, "AND"}, // ... добавить новую запись сюда ... {0, 0, NULL, NULL} // sentinel };
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 49
2. Добавление новой инструкции
**Шаги:** написать функцию `static Status exec_xxx(Core* core, uint16_t instr)` и добавить запись в
таблицу.
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 50
3. Добавление новой CLI-команды
Таблица команд в `ui/ui.c`:
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 51
3. Добавление новой CLI-команды — код
static const Command commands[] = { {"help", "Show help", cmd_help}, // ... добавить новую команду сюда ... {NULL, NULL, NULL} };
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 52
3. Добавление новой CLI-команды
**Шаги:** написать обработчик `static void cmd_xxx(Simulator* sim, const char* args)` и добавить
запись в таблицу.
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 53
4. Добавление нового региона памяти
Шина (`Bus`) использует **регистрацию регионов**:
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 54
4. Добавление нового региона памяти — код
bus_register_region(&bus, base_addr, size, ctx, read_fn, write_fn);
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 55
4. Добавление нового региона памяти
Любой модуль с совместимыми function pointers может быть зарегистрирован.
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 56
Реализованные инструкции Thumb
Формат — Инструкции
1 — Shift by immediate — LSL, LSR, ASR
2 — Add/Subtract — ADD reg, SUB reg, ADD imm3, SUB imm3
3 — Immediate 8-bit — MOV, CMP, ADD, SUB
4 — ALU register — AND, EOR, LSL, LSR, ASR, ADC, SBC, ROR, TST, NEG, CMP, CMN, ORR, MUL, BIC, MVN
5 — Hi register / BX — ADD hi, CMP hi, MOV hi, BX
6 — PC-relative LDR — LDR Rd, [PC, #imm]
7/8 — Reg offset load/store — STR, STRH, STRB, LDR, LDRH, LDRB, LDRSB, LDRSH
9 — Imm offset word/byte — STR, LDR, STRB, LDRB
10 — Imm offset halfword — STRH, LDRH
11 — SP-relative — STR, LDR
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 57
Реализованные инструкции Thumb (продолж.)
12 — Load address — ADR (PC), ADD (SP)
13 — Adjust SP — ADD SP, SUB SP
14 — PUSH / POP — PUSH {regs, LR}, POP {regs, PC}
16 — Conditional branch — BEQ, BNE, BCS, BCC, BMI, BPL, BVS, BVC, BHI, BLS, BGE, BLT, BGT, BLE
17 — SVC — SVC (minimal)
18 — Unconditional branch — B
32-bit — BL — BL (branch with link)
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 58
Карта памяти
Регион — Адрес начала — Размер — Описание
Flash (alias) — 0x00000000 — 64 KB — Зеркало Flash для вектор-таблицы
Flash — 0x08000000 — 64 KB — Основная Flash-память
SRAM — 0x20000000 — 20 KB — Оперативная память
TIM2 — 0x40000000 — 1 KB — Регистры таймера
USART1 — 0x40013800 — 1 KB — Регистры UART
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 59
Карта памяти
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация · По IMPLEMENTATION.md

## Slide 60
CLI-команды
Команда — Описание
`help` — Список команд
`load <path>` — Загрузить бинарник в Flash
`run` — Запуск до breakpoint или ошибки
`stop` — Остановить выполнение
`step [N]` — Выполнить N инструкций (по умолчанию 1)
`reset` — Сброс симулятора
`reg` — Показать все регистры и флаги
`mem <addr> [count]` — Hex-дамп памяти
`break [addr]` — Установить breakpoint / список breakpoints
`delete <addr>` — Удалить breakpoint
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 61
CLI-команды (продолж.)
`uart <char>` — Отправить символ в UART RX
`quit` — Выход
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 62
Цикл симуляции (порядок вызовов)
Строго фиксированный порядок, согласно спецификации:
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 63
Цикл симуляции (порядок вызовов) — код
1. tick_peripherals() — тик всех зарегистрированных периферий 2. core_step() — выборка, декодирование, исполнение инструкции 3. check_interrupts() — проверка NVIC на pending IRQ 4. check_breakpoints() — проверка debugger
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 64
Цикл симуляции
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация · IMPLEMENTATION.md

## Slide 65
Прерывания
Вход: сохранение R0-R3, R12, LR, PC, xPSR на стек; загрузка вектора из таблицы; LR = EXC_RETURN
Выход: BX с EXC_RETURN или POP PC с EXC_RETURN — восстановление контекста
Приоритет: меньшее значение = более высокий приоритет
Вложенные прерывания поддержаны (preemption по приоритету)
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 66
Ключевые проектные решения
**Чистый C (C11)** — никакого C++, минимум зависимостей
**Нет глобального состояния** — все состояние в структурах, передается через указатели
**Нет исключений** — ошибки через `Status` enum
**Расширяемость через function pointers** — vtable-паттерн для периферий, dispatch table для инструкций, command table для CLI
**Детерминизм** — нет потоков, нет random, нет реального времени
**Little-endian** — все обращения к памяти в little-endian
Источник: IMPLEMENTATION.md — реализация

## Slide 67
Документ: development_plan/description.md — спецификация
Файл: development_plan/description.md
Далее — разделы по заголовкам # …

## Slide 68
Преамбула
Я отвечу как архитектор встроенных систем и эмуляторов ARM Cortex-M с опытом разработки симуляторов
микроконтроллеров промышленного уровня.
Ниже — **готовый итоговый `SYSTEM_SPEC.md`**, переписанный как строгая, однозначная и машиночитаемая
спецификация для реализации системы в Cursor.
Документ исключает двусмысленности, фиксирует API, ответственность модулей, порядок вызовов и
ограничения.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 69
1. Цель системы
Реализовать детерминированный однопоточный симулятор микроконтроллера STM32F103C8T6 с:
ядром ARM Cortex-M3 (Thumb)
NVIC
Flash и SRAM
Таймером TIM2
UART
Шиной памяти
CLI интерфейсом
Отладчиком (breakpoints)
Симуляция выполняется строго в одном потоке.
Асинхронность запрещена.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 70
2.1. Язык и стандарты
Язык: C++17
Запрещено использование глобального состояния
Все зависимости передаются через конструкторы
Используется RAII
Исключения запрещены
Ошибки возвращаются через enum Status
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 71
2.2. Главный принцип выполнения
Система работает по модели:
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 72
2.2. Главный принцип выполнения — код
tick_peripherals() core_step() check_interrupts() check_breakpoints()
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 73
2.2. Главный принцип выполнения
Порядок НЕ может быть изменен.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 74
3. Архитектура проекта — код
/src core/ nvic/ memory/ bus/ peripherals/ timer/ uart/ debugger/ simulator/ ui/
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 75
4. Интерфейсы модулей
Все модули обязаны реализовать строгие интерфейсы.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 76
5.1. Обязанности
Выполнение инструкций Thumb
Управление регистрами R0-R15
Управление xPSR
Вход/выход из прерываний
Генерация обращений к шине
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 77
5.2. Структура состояния — код
struct CoreState { uint32_t r[16]; // R0-R15 uint32_t xpsr; bool thumb_mode; // всегда true bool interruptible; uint32_t current_irq; uint64_t cycles; };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 78
5.3. Публичный API — код
class IBus; class INVIC; class Core { public: Core(IBus& bus, INVIC& nvic); void reset(); Status step(); const CoreState& state() const; private: Status execute(uint16_t instruction); void enter_interrupt(uint32_t irq); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 79
5.4. Поведение step()
Алгоритм:
PC должен находиться в Flash или SRAM
Считать 16-битную инструкцию
Декодировать
Исполнить
Обновить PC
Увеличить cycles
Проверить прерывания
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 80
6.1. Ограничения
Поддержка 43 IRQ
Приоритет меньше — выше
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 81
6.2. Состояние — код
struct NVICState { bool pending[43]; bool active[43]; bool enabled[43]; uint8_t priority[43]; uint8_t current_priority; };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 82
6.3. API — код
class NVIC : public INVIC { public: void set_pending(uint32_t irq); void clear_pending(uint32_t irq); bool get_pending_irq(uint32_t& irq_out); void acknowledge(uint32_t irq); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 83
7.1. Карта памяти
Регион — Адрес — Размер
Flash — 0x08000000 — 64 KB
SRAM — 0x20000000 — 20 KB
Periph — 0x40000000 — через Bus
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 84
Карта памяти
Источник: development_plan/description.md — спецификация · По IMPLEMENTATION.md

## Slide 85
7.2. API — код
class Memory { public: uint32_t read(uint32_t addr, uint8_t size); Status write(uint32_t addr, uint32_t value, uint8_t size); Status load_binary(const std::string& path); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 86
7.2. API
Little-endian обязателен.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 87
8.1. Правило
Core НЕ обращается к Memory напрямую.
Только через Bus.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 88
8.2. API — код
class IPeripheral { public: virtual uint32_t read(uint32_t offset, uint8_t size) = 0; virtual Status write(uint32_t offset, uint32_t value, uint8_t size) = 0; }; class Bus : public IBus { public: void register_region(uint32_t start, uint32_t size, IPeripheral* dev); uint32_t read(uint32_t addr, uint8_t size); Status write(uint32_t addr, uint32_t value, uint8_t size); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 89
9.1. Реализовать регистры
CR1
SR
CNT
PSC
ARR
DIER
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 90
9.2. API — код
class Timer : public IPeripheral { public: Timer(INVIC& nvic, uint32_t irq); void tick(); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 91
9.2. API
tick() вызывается 1 раз на каждый шаг симулятора.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 92
9.3. Логика
Если:
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 93
9.3. Логика — код
CNT >= ARR
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 94
9.3. Логика
Тогда:
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 95
9.3. Логика — код
CNT = 0 SR |= UIF если DIER & UIE → nvic.set_pending()
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 96
10.1. Регистры
SR
DR
BRR
CR1
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 97
10.2. API — код
class UART : public IPeripheral { public: UART(INVIC& nvic, uint32_t irq); void tick(); void incoming_char(char c); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 98
10.3. Передача
Запись в DR запускает передачу
По завершении:
SR |= TXE
SR |= TC
Если CR1 & TXEIE → set_pending
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 99
11.1. Breakpoint — код
class Debugger { public: void add_breakpoint(uint32_t addr); bool check(uint32_t pc); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 100
12. Simulator (главный orchestrator) — код
class Simulator { public: void step(); void run(); void reset(); };
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 101
12.1. Алгоритм step() — код
timer.tick() uart.tick() core.step() если debugger.check(core.pc) → halt
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 102
13. UI
CLI обязателен.
Поддерживаемые команды:
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 103
13. UI — код
run stop step [N] reset reg mem break quit
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 104
13. UI
Все команды синхронные.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 105
14. Детерминизм
Симуляция должна быть полностью детерминированной:
Нет потоков
Нет случайных чисел
Нет реального времени
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 106
15. Минимальный набор инструкций Cortex-M3
Обязательно реализовать:
MOV
LDR
STR
ADD
SUB
MUL
AND
ORR
EOR
B
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 107
15. Минимальный набор инструкций Cortex-M3 (продолж.)
BEQ
BNE
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 108
16. Критические запреты
Нельзя вызывать периферию напрямую
Нельзя модифицировать NVIC вне его API
Нельзя менять порядок вызовов в step()
Нельзя использовать исключения
Нельзя использовать динамическую типизацию
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 109
17. Гарантии корректности
После reset():
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 110
17. Гарантии корректности — код
SP = *(0x08000000) PC = *(0x08000004)
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 111
18. Итоговая последовательность инициализации — код
Memory NVIC Bus Timer UART Core Debugger Simulator UI
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 112
19. Требования к тестированию
Обязательно:
Unit-тест Timer overflow
Unit-тест UART TX
Unit-тест NVIC priority
Интеграционный тест: прерывание от Timer вызывает обработчик
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 113
20. Завершенность реализации
Реализация считается завершенной, если:
Загружается бинарник
Таймер генерирует IRQ
UART выводит символы
Breakpoint останавливает выполнение
run/step работают корректно
Если нужно — могу дополнительно:
сформировать архитектурную диаграмму
написать skeleton-код проекта
подготовить CMakeLists.txt
добавить UML
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 114
20. Завершенность реализации (продолж.)
подготовить реализацию минимального MVP
Скажи, что нужно дальше.
Источник: development_plan/description.md — спецификация

## Slide 115
Документ: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)
Файл: docs/gateway.md
Далее — разделы по заголовкам # …

## Slide 116
Оглавление
[Обзор системы](#1-обзор-системы)
[Архитектура с поддержкой GDB](#2-архитектура-с-поддержкой-gdb)
[Компоненты](#3-компоненты)
[API Gateway (Внешнее API)](#4-api-gateway-внешнее-api)
[Протоколы KeyDB](#5-протоколы-keydb)
[Воркер с GDB-сервером](#6-воркер-с-gdb-сервером)
[Клиентская часть (GDB)](#7-клиентская-часть-gdb)
[Хранилище данных](#8-хранилище-данных)
[Безопасность и аутентификация](#9-безопасность-и-аутентификация)
[Observability (OpenTelemetry)](#10-observability-opentelemetry)
[Деплой и масштабирование](#11-деплой-и-масштабирование)
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 117
Оглавление (продолж.)
[Спецификация реализации](#12-спецификация-реализации)
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 118
1.1 Назначение
Система онлайн-лаборатории позволяет клиентам отправлять бинарные файлы (прошивки) для симуляции на
виртуальных платах. Клиенты получают поток событий в реальном времени: логи выполнения, телеметрию
GPIO/UART/I2C/SPI, статусы симуляции. **Поддерживается удаленная отладка через GDB**.
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 119
1.2 Ключевые особенности
**Асинхронная обработка** через KeyDB как единую шину данных
**Масштабируемость** горизонтальная (больше воркеров = больше параллельных симуляций)
**Отказоустойчивость** (при падении воркера задача возвращается в очередь)
**SSE для клиентов** (простота интеграции с браузерами)
**GDB-отладка** (remote debugging через TCP-туннель)
**Полная наблюдаемость** через OpenTelemetry
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 120
1.3 Принципиальные решения
✅ **Хэширование**: SHA-256 от декодированного бинарника (в аудит и БД)
✅ **Клиентский протокол**: SSE (`GET /events`) для потоковой передачи
✅ **Gateway**: только планирование и маршрутизация, ничего не исполняет
✅ **Коммуникация**: KeyDB (очереди + Pub/Sub), никаких прямых вызовов
✅ **Воркеры**: Pull-модель, сами забирают задачи из очереди
✅ **Отладка**: Воркер открывает GDB-порт, информация пробрасывается клиенту
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 121
Онлайн-лаборатория — обзор
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн) · docs/gateway.md

## Slide 122
2.1 Диаграмма компонентов с отладкой — код
┌─────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ Клиент │────▶│ API Gateway (Go) │────▶│ Postgres │ │ (браузер) │◀────│ - REST API │ │ - аудит │ │ │ │ - SSE потоки │ │ - история │ │ │ │ - Публикация в KeyDB │ └──────────────┘ └─────────────┘ └───────────────┬─────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────┐ │ KeyDB │ │ - Очереди: pending/processing│ │ - Hash: job:{id}, worker:{id}│ │ - Pub/Sub: events, commands │ └───────────────┬─────────────┘ │ ┌───────────────────────┼───────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ Worker 1 │ │ Worker 2 │ │ Worker N │ │ (Go) │ │ (Go) │ │ (Go) │
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 123
2.1 Диаграмма компонентов с отладкой — код
│ - Симуляция │ │ - Симуляция │ │ - Симуляция │ │ - GDB порт │ │ - GDB порт │ │ - GDB порт │ └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ │ │ │ │ │ │ ┌───────▼───────┐ ┌───────▼───────┐ ┌───────▼───────┐ │ GDB клиент │ │ GDB клиент │ │ GDB клиент │ │ (разработчик)│ │ (разработчик)│ │ (разработчик)│ └───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 124
2.2 Поток данных с отладкой
**Клиент** → `POST /v1/jobs` (base64 бинарник + флаг `debug: true`)
**Gateway**:
Декодирует, считает SHA-256
Сохраняет в Postgres
**KeyDB**: `HSET job:{id} debug=true ...` + `LPUSH jobs:pending {id}`
**Worker** (циклически):
`BRPOPLPUSH jobs:pending jobs:processing` → получает job_id
Если `debug=true`, запускает симулятор с GDB-сервером на случайном порту
**KeyDB**: `HSET job:{id} state=running gdb_port=XXXXX worker_ip=YYY`
Публикует события: `PUBLISH events:job:{id} {...}`
**Gateway** (для SSE клиента):
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 125
2.2 Поток данных с отладкой (продолж.)
Подписка: `SUBSCRIBE events:job:{id}`
Трансляция событий клиенту
В событии `status:running` передается `gdb_host` и `gdb_port`
**Разработчик** (из GDB):
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 126
2.2 Поток данных с отладкой — код
(gdb) target remote <worker_ip>:<gdb_port> (gdb) continue
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 127
2.2 Поток данных с отладкой
**Воркер** пробрасывает GDB-протокол напрямую между симулятором и клиентом
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 128
3.1 API Gateway (Go)
Аспект — Детали
**Язык** — Go 1.21+
**Фреймворк** — Chi/Router (или стандартный net/http)
**Порт** — 8080 (REST), 8081 (метрики)
**Регистрация** — Stateless, горизонтальное масштабирование
**Обязанности:**
Аутентификация клиентов (API Key → user_id)
Валидация входных данных
Поддержка флага `debug` в запросе
Проброс информации о GDB-порте клиенту через SSE
**НЕ участвует в GDB-трафике** (прямое соединение клиент-воркер)
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 129
3.2 Simulator Worker с GDB-поддержкой (Go)
Аспект — Детали
**Язык** — Go 1.21+
**Порт** — динамический (GDB), обычно 1234-1244
**Concurrency** — 1 задача на воркер (для отладки критично)
**Обязанности:**
Heartbeat регистрация в KeyDB
Pull задач из очереди `jobs:pending`
**Для debug-задач**: запуск симулятора с встроенным GDB-сервером
**Для обычных задач**: запуск без отладки
Публикация событий (логи, телеметрия, статусы)
Обработка команд остановки
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 130
3.2 Simulator Worker с GDB-поддержкой (Go) (продолж.)
**Проброс GDB-соединения** между симулятором и клиентом
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 131
3.3 GDB-сервер (встроенный в симулятор)
Аспект — Детали
**Реализация** — Встроенный gdbstub или внешний gdbserver
**Протокол** — GDB Remote Serial Protocol
**Порт** — TCP, динамический (рандомный из диапазона)
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 132
3.4 KeyDB (Шина данных)
Аспект — Детали
**Версия** — 6.2+
**Порт** — 6379
**Persistance** — AOF + RDB (опционально)
**Новые структуры для отладки:**
В Hash `job:{job_id}` добавляются поля: `debug`, `gdb_port`, `gdb_host`, `gdb_password` (если нужна аутентификация)
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 133
4.1 Создание задания с поддержкой отладки — код
/jobs: post: summary: Создать новое задание на симуляцию requestBody: required: true content: application/json: schema: type: object required: - binary_b64 properties: binary_b64: type: string description: Base64-encoded бинарный файл прошивки debug: type: boolean default: false description: Запустить с поддержкой GDB-отладки timeout_seconds:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 134
4.1 Создание задания с поддержкой отладки — код
type: integer default: 30 minimum: 5 maximum: 300 responses: '202': description: Задание принято в обработку content: application/json: schema: type: object properties: job_id: type: string sha256: type: string debug: type: boolean status_url: type: string
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 135
4.1 Создание задания с поддержкой отладки — код
events_url: type: string
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 136
4.2 События SSE для отладки
При запуске задания в debug-режиме, воркер публикует событие:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 137
4.2 События SSE для отладки — код
{ "type": "status", "state": "running", "worker_id": "worker-01", "debug": true, "gdb": { "host": "worker-01.lab.internal", "port": 12345, "protocol": "tcp" }, "timestamp": "2024-01-01T12:00:05Z" }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 138
4.3 Информация о GDB для клиента
Gateway также предоставляет эндпоинт для получения информации о GDB-подключении:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 139
4.3 Информация о GDB для клиента — код
GET /v1/jobs/{job_id}/gdb-info
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 140
4.3 Информация о GDB для клиента
Response:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 141
4.3 Информация о GDB для клиента — код
{ "job_id": "01H2X5J4K6", "debug_enabled": true, "gdb_host": "worker-01.lab.internal", "gdb_port": 12345, "connection_string": "target remote worker-01.lab.internal:12345", "status": "listening", "connected": false }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 142
5.1 Новые поля в метаданных задания
**Ключ**: `job:{job_id}` (Hash)
Поле — Тип — Описание
`debug` — boolean — Флаг отладки
`gdb_port` — integer — Порт GDB-сервера на воркере
`gdb_host` — string — IP/хост воркера (для подключения)
`gdb_password` — string — (опционально) пароль для защищенного подключения
`gdb_connected` — boolean — Подключился ли отладчик
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 143
5.2 Пример создания debug-задания — код
MULTI HSET job:01H2X5J4K6 state=queued user_id=user123 sha256=e3b0c44... created_at=2024-01-01T12:00:00Z debug=true LPUSH jobs:pending 01H2X5J4K6 EXEC
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 144
Воркер забрал задание, запустил GDB-сервер на порту 12345
HSET job:01H2X5J4K6
state=running
worker_id=worker-01
started_at=2024-01-01T12:00:05Z
gdb_port=12345
gdb_host=192.168.1.100
gdb_connected=false
PUBLISH events:job:01H2X5J4K6 '{
"type":"status",
"state":"running",
"debug":true,
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 145
Воркер забрал задание, запустил GDB-сервер на порту 12345 (продолж.)
"gdb":{"host":"192.168.1.100","port":12345}
}'
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 146
Воркер забрал задание, запустил GDB-сервер на порту 12345 — код
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 147
6.1 Два режима работы воркера — код
┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ Worker │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│ │ │ Normal Mode │ │ Debug Mode ││ │ │ - Запуск симуляции│ │ - Запуск симуляции││ │ │ - Публикация логов│ │ - Публикация логов││ │ │ - Обычный таймаут │ │ - GDB сервер на ││ │ │ │ │ порту X ││ │ │ │ │ - Ожидание GDB ││ │ │ │ │ подключения ││ │ │ │ │ - Бесконечный/ ││ │ │ │ │ увеличенный ││ │ │ │ │ таймаут ││ │ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘│ └─────────────────────────────────────────────────┘
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 148
6.2 Реализация GDB-сервера в симуляторе — код
type GDBServer struct { port int simulator *Simulator connections chan net.Conn stopChan chan bool } func (s *Simulator) StartWithGDB(port int) error { // Запускаем GDB-сервер gdbServer := &GDBServer{ port: port, simulator: s, } go gdbServer.Listen() // Ожидаем подключения отладчика (опционально) select { case <-gdbServer.connections: log.Info("GDB client connected")
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 149
6.2 Реализация GDB-сервера в симуляторе — код
case <-time.After(30 * time.Second): // Продолжаем даже без отладчика log.Warn("No GDB client connected within timeout") } return nil } func (g *GDBServer) Listen() { listener, err := net.Listen("tcp", fmt.Sprintf(":%d", g.port)) if err != nil { log.Error(err) return } for { conn, err := listener.Accept() if err != nil { return }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 150
6.2 Реализация GDB-сервера в симуляторе — код
// Обрабатываем GDB протокол go g.handleGDBConnection(conn) } } func (g *GDBServer) handleGDBConnection(conn net.Conn) { defer conn.Close() // GDB Remote Serial Protocol implementation buffer := make([]byte, 4096) for { n, err := conn.Read(buffer) if err != nil { return } // Парсим команды GDB ($g, $m, $p, etc) cmd := string(buffer[:n]) response := g.processGDBCommand(cmd)
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 151
6.2 Реализация GDB-сервера в симуляторе — код
conn.Write([]byte(response)) } }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 152
6.3 Интеграция с симулятором — код
func (w *Worker) executeDebugJob(ctx context.Context, jobID string) { // Выбираем случайный порт из диапазона port := w.getFreePort(1234, 1244) // Обновляем статус с информацией о GDB w.redis.HSet(ctx, "job:"+jobID, "state", "running", "gdb_port", port, "gdb_host", w.getExternalIP(), "gdb_connected", false) // Публикуем событие для клиента w.publishEvent(jobID, map[string]interface{}{ "type": "status", "state": "running", "debug": true, "gdb": map[string]interface{}{ "host": w.getExternalIP(), "port": port, },
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 153
6.3 Интеграция с симулятором — код
}) // Запускаем симулятор с GDB sim := NewSimulator(jobID) // Канал для отслеживания GDB-подключения gdbConnected := make(chan bool) // Запускаем GDB-сервер в отдельной горутине go func() { err := sim.StartGDB(port) if err == nil { gdbConnected <- true w.redis.HSet(ctx, "job:"+jobID, "gdb_connected", true) } }() // Ждем подключения отладчика или таймаут select { case <-gdbConnected:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 154
6.3 Интеграция с симулятором — код
log.Info("Debugger connected, starting simulation") case <-time.After(30 * time.Second): log.Warn("No debugger connected, starting anyway") } // Запускаем симуляцию (может быть заблокирована отладчиком) err := sim.Run() // Завершаем w.finishJob(ctx, jobID, err) }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 155
6.4 Безопасность GDB-подключений — код
// Опционально: аутентификация GDB-клиента func (g *GDBServer) authenticate(conn net.Conn) bool { // Отправляем запрос пароля conn.Write([]byte("$password#00")) buffer := make([]byte, 256) n, _ := conn.Read(buffer) // Проверяем пароль из метаданных задания expected := g.simulator.jobData["gdb_password"] return strings.TrimSpace(string(buffer[:n])) == expected }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 156
7.1 Процесс отладки для разработчика
**Разработчик отправляет задание** с флагом `debug: true` через REST API
**Получает информацию о GDB** через SSE или эндпоинт `/gdb-info`
**Запускает GDB локально** с тем же бинарником (должен быть собран с отладочными символами):
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 157
7.1 Процесс отладки для разработчика — код
$ gdb ./firmware.elf (gdb) target remote worker-01.lab.internal:12345 Remote debugging using worker-01.lab.internal:12345 0x08000134 in main () (gdb) break main.c:42 (gdb) continue
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 158
7.1 Процесс отладки для разработчика
**Отлаживает удаленно**:
Ставит брейкпоинты
Смотрит переменные (`print`, `info locals`)
Исследует память (`x/10x 0x20000000`)
Читает регистры (`info registers`)
Шагает по коду (`step`, `next`)
**Завершает отладку**:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 159
7.1 Процесс отладки для разработчика — код
(gdb) detach (gdb) quit
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 160
7.2 Пример сессии GDB — код
$ gdb build/firmware.elf GNU gdb (Ubuntu 12.1-0ubuntu1) 12.1 ... Reading symbols from build/firmware.elf... (gdb) target remote 192.168.1.100:12345 Remote debugging using 192.168.1.100:12345 0x08000134 in Reset_Handler () (gdb) break main Breakpoint 1 at 0x80001d0: file src/main.c, line 25. (gdb) info breakpoints Num Type Disp Enb Address What 1 breakpoint keep y 0x080001d0 in main at src/main.c:25 (gdb) continue Continuing. Breakpoint 1, main () at src/main.c:25
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 161
7.2 Пример сессии GDB — код
25 HAL_Init(); (gdb) next 26 SystemClock_Config(); (gdb) print SystemCoreClock $1 = 16000000 (gdb) info registers r0 r0 0x20000100 536871168 (gdb) x/4x 0x20000100 0x20000100: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 (gdb) continue
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 162
7.3 Скрипт-обертка для удобства — код
#!/bin/bash
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 163
gdb-connect.sh - подключается к удаленному заданию
JOB_ID=$1
API_KEY=$2
API_ENDPOINT="https://api.lab.example.com/v1"
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 164
Получаем информацию о GDB
GDB_INFO=$(curl -s -H "X-API-Key: $API_KEY" \
$API_ENDPOINT/jobs/$JOB_ID/gdb-info)
HOST=$(echo $GDB_INFO | jq -r .gdb_host)
PORT=$(echo $GDB_INFO | jq -r .gdb_port)
ELF_FILE=${3:-./firmware.elf}
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 165
Подключаемся
gdb $ELF_FILE -ex "target remote $HOST:$PORT"
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 166
Подключаемся — код
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 167
8.1 PostgreSQL - новые поля — код
-- Таблица заданий (долгосрочное хранение) CREATE TABLE jobs ( job_id VARCHAR(26) PRIMARY KEY, user_id VARCHAR(255) NOT NULL, sha256 CHAR(64) NOT NULL, state VARCHAR(20) NOT NULL, worker_id VARCHAR(255), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), started_at TIMESTAMPTZ, finished_at TIMESTAMPTZ, timeout_seconds INT NOT NULL DEFAULT 30, error_text TEXT, -- Новые поля для отладки debug_mode BOOLEAN DEFAULT false, gdb_port INT, gdb_host VARCHAR(255), gdb_connected BOOLEAN DEFAULT false, gdb_connected_at TIMESTAMPTZ, metadata JSONB,
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 168
8.1 PostgreSQL - новые поля — код
INDEX idx_user_id (user_id), INDEX idx_state (state), INDEX idx_debug (debug_mode) ); -- Таблица для логирования GDB-сессий CREATE TABLE debug_sessions ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, job_id VARCHAR(26) NOT NULL, user_id VARCHAR(255) NOT NULL, gdb_port INT, client_ip INET, connected_at TIMESTAMPTZ, disconnected_at TIMESTAMPTZ, commands_executed INT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (job_id) REFERENCES jobs(job_id), INDEX idx_job_id (job_id) );
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 169
9.1 Защита GDB-портов — код
// Firewall rules (пример для iptables) func setupGDBFirewall(workerIP string, port int, allowedIPs []string) { for _, ip := range allowedIPs { exec.Command("iptables", "-A", "INPUT", "-p", "tcp", "--dport", strconv.Itoa(port), "-s", ip, "-j", "ACCEPT").Run() } // Закрываем доступ для всех остальных exec.Command("iptables", "-A", "INPUT", "-p", "tcp", "--dport", strconv.Itoa(port), "-j", "DROP").Run() }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 170
9.2 Аутентификация GDB-клиентов
Варианты:
**IP whitelist** (только IP клиента, который создал задание)
**GDB-пароль** (генерируется и передается через SSE)
**SSH-туннель** (клиент подключается через SSH-прокси)
Пример с паролем:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 171
9.2 Аутентификация GDB-клиентов — код
func (w *Worker) generateGDBPassword() string { bytes := make([]byte, 16) rand.Read(bytes) return hex.EncodeToString(bytes) } // При создании задания с debug password := generateGDBPassword() redis.HSet(ctx, "job:"+jobID, "gdb_password", password) // Передаем клиенту через SSE publishEvent(jobID, map[string]interface{}{ "type": "gdb_auth", "password": password, })
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 172
9.3 Ограничения по времени — код
// Debug-задания имеют увеличенный, но не бесконечный таймаут const ( NormalJobTimeout = 30 * time.Second DebugJobTimeout = 1 * time.Hour ) // Автоматическое завершение при простое GDB if time.Since(lastGDBActivity) > 5*time.Minute { log.Info("No GDB activity for 5 minutes, stopping") simulator.Stop() }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 173
10.1 Новые метрики для отладки — код
var ( debugJobsTotal = prometheus.NewCounter( prometheus.CounterOpts{ Name: "debug_jobs_total", Help: "Total number of debug jobs created", }, ) gdbConnectionsActive = prometheus.NewGauge( prometheus.GaugeOpts{ Name: "gdb_connections_active", Help: "Number of active GDB connections", }, ) gdbSessionDuration = prometheus.NewHistogram( prometheus.HistogramOpts{ Name: "gdb_session_duration_seconds", Help: "Duration of GDB debugging sessions", Buckets: []float64{60, 300, 600, 1800, 3600},
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 174
10.1 Новые метрики для отладки — код
}, ) ) func init() { prometheus.MustRegister(debugJobsTotal, gdbConnectionsActive, gdbSessionDuration) }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 175
10.2 Трейсинг GDB-операций — код
func (g *GDBServer) traceGDBCommand(cmd string) { span := trace.SpanFromContext(context.Background()) span.AddEvent("gdb_command", trace.WithAttributes( attribute.String("command", cmd), attribute.String("job.id", g.simulator.jobID), )) }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 176
10.3 Логирование GDB-сессий — код
{ "ts": "2024-01-01T12:00:10Z", "level": "info", "service": "worker", "job_id": "01H2X5J4K6", "event": "gdb_connected", "client_ip": "203.0.113.42", "gdb_port": 12345 } { "ts": "2024-01-01T12:05:23Z", "level": "debug", "service": "worker", "job_id": "01H2X5J4K6", "event": "gdb_command", "command": "$g", "response_size": 128 }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 177
11.1 Сетевые требования для GDB — код
┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ Разработчик │ │ Воркер │ │ (GDB клиент) │─────▶│ (GDB сервер) │ │ IP: 203.0.113.42 │ Port: 12345 │ └─────────────────┘ └──────────────────┘ │ │ │ │ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ Требования к сети │ │ - Прямая маршрутизация до воркера │ │ - Открытые порты 1234-1244 (TCP) │ │ - Firewall rules для конкретных IP │ │ - Возможно, VPN/SSH туннель │ └─────────────────────────────────────────┘
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 178
11.2 Конфигурация воркера для отладки (YAML) — код
worker: id: "worker-01" concurrency: 1 heartbeat_interval: 5s debug: enabled: true gdb_port_range: start: 1234 end: 1244 max_debug_time: 1h idle_timeout: 5m authentication: enabled: true type: "password" # или "ip_whitelist" # Если используем IP whitelist ip_whitelist: enabled: true source_header: "X-Forwarded-For" # или "X-Real-IP"
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 179
11.2 Конфигурация воркера для отладки (YAML) — код
network: public_ip: "auto" # или конкретный IP для внешнего доступа bind_interface: "eth0" simulator: max_memory_mb: 256 debug_timeout_seconds: 3600 # 1 час для отладки
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 180
11.3 Docker Compose с поддержкой GDB — код
version: '3.8' services: keydb: image: eqalpha/keydb:latest ports: - "6379:6379" postgres: image: postgres:14 environment: POSTGRES_DB: lab POSTGRES_USER: lab POSTGRES_PASSWORD: secret gateway: build: ./gateway ports: - "8080:8080" - "8081:8081" # метрики
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 181
11.3 Docker Compose с поддержкой GDB — код
environment: KEYDB_ADDR: keydb:6379 DB_DSN: postgres://lab:secret@postgres:5432/lab?sslmode=disable depends_on: - keydb - postgres worker: build: ./worker # Пробрасываем диапазон портов для GDB ports: - "1234-1244:1234-1244" # Важно: network_mode host для реального IP network_mode: host environment: KEYDB_ADDR: keydb:6379 WORKER_ID: ${HOSTNAME} DEBUG_ENABLED: "true" PUBLIC_IP: ${PUBLIC_IP} # внешний IP для GDB depends_on:
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 182
11.3 Docker Compose с поддержкой GDB — код
- keydb # Запускаем несколько экземпляров deploy: replicas: 3
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 183
12.1 Протокол GDB Remote Serial Protocol
Ключевые команды, которые должен поддерживать симулятор:
Команда — Описание — Ответ
`g` — Read registers — `xxxxxxxx...` (hex)
`G` — Write registers — `OK`
`m addr,len` — Read memory — hex bytes
`M addr,len:XX...` — Write memory — `OK`
`c` — Continue — `S05` (signal)
`s` — Step — `S05`
`z type,addr,kind` — Remove breakpoint — `OK`
`Z type,addr,kind` — Insert breakpoint — `OK`
`qSupported` — Query supported features — `PacketSize=3fff;qXfer:features:read+`
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 184
12.1 Протокол GDB Remote Serial Protocol (продолж.)
`?` — Last signal — `S05`
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 185
12.2 Интеграция с эмулятором (пример для QEMU) — код
// Если используем QEMU как бэкенд func (s *Simulator) startQEMUWithGDB(port int) error { cmd := exec.Command("qemu-system-arm", "-kernel", s.binaryPath, "-machine", "stm32-p103", "-nographic", "-s", fmt.Sprintf("-tcp::%d", port), // QEMU GDB stub "-S", // Остановиться до подключения GDB ) // Запускаем QEMU err := cmd.Start() // QEMU сам реализует GDB stub на порту return err }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 186
12.3 Обработка сигналов — код
// Маппинг сигналов для GDB var signalMap = map[int]string{ 5: "SIGTRAP", // breakpoint 11: "SIGSEGV", // segfault 15: "SIGTERM", // terminated } func (g *GDBServer) handleSignal(sig int) string { return fmt.Sprintf("S%02x", sig) }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 187
12.4 Пример реализации gdbstub (минимальный) — код
// Минимальный gdbstub для встраивания в симулятор type GDBStub struct { conn net.Conn sim *Simulator breakpoints map[uint32]bool } func (g *GDBStub) handlePacket(packet string) string { switch packet[0] { case 'g': // Read registers return g.readRegisters() case 'G': // Write registers return g.writeRegisters(packet[1:]) case 'm': // Read memory // m addr,len parts := strings.Split(packet[1:], ",") addr, _ := strconv.ParseUint(parts[0], 16, 32) length, _ := strconv.ParseUint(parts[1], 16, 32) return g.readMemory(uint32(addr), int(length)) case 'c': // Continue
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 188
12.4 Пример реализации gdbstub (минимальный) — код
g.sim.Continue() return "" // Wait for stop case 's': // Step g.sim.Step() return "S05" // SIGTRAP case 'Z': // Insert breakpoint // Z0,addr,kind return "OK" case 'z': // Remove breakpoint return "OK" default: return "" } }
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 189
A.1 Обычное задание (без отладки) — код
curl -X POST https://api.lab.example.com/v1/jobs \ -H "X-API-Key: lab_apikey_123" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "binary_b64": "AAAAAGV4YW1wbGUgYmluYXJ5IGNvbnRlbnQ=" }'
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 190
A.2 Задание с отладкой — код
curl -X POST https://api.lab.example.com/v1/jobs \ -H "X-API-Key: lab_apikey_123" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "binary_b64": "AAAAAGV4YW1wbGUgYmluYXJ5IGNvbnRlbnQ=", "debug": true, "timeout_seconds": 3600 }'
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 191
После того как задание перешло в running
curl -H "X-API-Key: lab_apikey_123" \
https://api.lab.example.com/v1/jobs/01H2X5J4K6/gdb-info
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 192
После того как задание перешло в running — код
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 193
Локально, с тем же бинарником (должен быть с символами)
gdb ./firmware.elf
(gdb) target remote 203.0.113.100:12345
(gdb) break main
(gdb) continue
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 194
Локально, с тем же бинарником (должен быть с символами) — код
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 195
Приложение B: Диаграмма последовательности с отладкой — код
Клиент Gateway KeyDB Worker GDB | | | | | | POST /jobs | | | | | (debug=true) | | | | |--------------->| | | | | | HSET job:... | | | | |------------->| | | | | LPUSH pending| | | | |------------->| | | | 202 Accepted | | | | |<---------------| | | | | | | BRPOPLPUSH | | | | |<-------------| | | | |--------------| | | | | job:... | | | | | | | | | | | Start GDB | | | | | stub on port | | | | |=============>| | | | | |
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 196
Приложение B: Диаграмма последовательности с отладкой — код
| | | HSET gdb_port| | | | |<-------------| | | | |--------------| | | | PUBLISH event| | | | |<-------------| | | | SSE: gdb_info | | | | |<---------------| | | | | | | | | | | | | | target remote | | | |<-------------| | | | |--------------| | | | | GDB protocol | | | | |<------------>| | | | | | | | | | | | | | | Simulation | | | | | controlled | | | | | by GDB | | | | | |
Источник: docs/gateway.md — онлайн-лаборатория (дизайн)

## Slide 197
Конец
Вопросы?